## Slide 1
Pilotage et acquisition avec une camera CCD pour des mesures de rapport isotopique Deutérium/Hydrogène dans le tokamak WEST
07/2021 – TRAN Quoc hung
| PAGE 1
Tuteurs de stage :
Gilles CAULIER
Stephane VARTANIAN
H,D,T
4He,3He
Ha 656,297nm
Da 656,103nm
Ta 656,044nm
4He 667,815nm
3He 667,865nm

## Slide 2
SOMMAIRE
1 – Système d’acquisition temps réel DOGA
          Périphériques
          Processus fonctionnel de l’acquisition des données
          Logiciels compatibles
2 – Programmation sur le matériel choisi
          Controller et gestion de l’acquisition du hardware de la caméra
          Traitement des images des trames CCD et Flux MJPEG
          Communication avec les entités extérieurs
3 – Test sur le résultat des l’acquisitions
          Le chronométrage
          La qualité des signaux d’image
          La stabilité du signal du rapport isotopique
PAGE 2
PAGE 2

## Slide 3
Système d’acquisition temps réel DOGA
DOGA (Diagnostic Optical Gaz Analyser)
Caméra PIXIS 100 :
CCD matrice (1340 x 100).
Connecteur USB 2.0.
- Une alimentation.
Refroidissement
thermoélectrique profond.
Un tube de référence Deutérium
- Des raies spectrales lumineuses visibles
PC d’acquisition DOGA
PAGE 3
PAGE 3

## Slide 4
Système d’acquisition temps réel DOGA
Processus fonctionnel de l’acquisition des données du système PIXIS
Pour la plupart des applications, ils vont :
- Définir une température cible de la caméra pour le refroidissement de la caméra par effet Peltier.
- Attendre que la température du système se soit stabilisée.
PAGE 4
PAGE 4
L’ordinateur DOGA

## Slide 5
Programmation sur le matériel choisi
- L’implémentation déjà existante : L’Infrastructure Westbox de base
L’interface logicielle 64 bits standard PICAM (Picam_ préfixe)
Les APIs de bas niveau
PAGE 5
Programmation des méthodes de bas niveau pour contrôler le matériel de la caméra
PAGE 5
Picam_Paramerter
Picam_WaitForAcquisitionUpdate()

## Slide 6
Programmation sur le matériel choisi
PAGE 6
PAGE 6
Le Flux MJPEG a été implémenté sur l’infrastructure WestBox de base.
- Il est géré par deuxième thread (job)
- Les données sont recalculées et stockées dans un tampon varie de 0 à 65,535 :
luminanceValue = pointFort * 256 + pointFaible
- Les composants de chaque trame sont dessinés principalement par QPainter
- L’incrustation de texte (OSD, pour On Screen Display), permet d’afficher les informations nécessaires
Diffusion des images des trames CCD
via le MJPEG serveur
PAGE 6

## Slide 7
Le chronométrage
PAGE 7
PAGE 7
PAGE 7

## Slide 8: PARAMETRAGE TOP
PROEM_PILOT : des attributs des paramètres de la caméra PIXIS100.
g_controller : Gain du contrôleur (1 : Low, 2 : Medium, 3 : High)
readout_port : Amplificateur de sortie (1 : Low Noise, 2 : High Capacity)
adc_rate : vitesse de numérisation (2 Mhz, 0,1 MHz)
texpo : temps d’exposition
tpeltier : CCD température
NB_Frame : nombre de trames à acquérir
ROI : des attributs des paramètres des ROIs CCD
de la caméra PIXIS100.
(x0, y0)
hauteur
largeur

## Slide 9
Mesure Temps réel Rapport isotopique D2/H2
Le flux MJPEG : visualisation et calibration
du spectromètre DOGA
PAGE 9
PAGE 9
PAGE 8

## Slide 10
Le Flux MJPEG : visualisation le nouveau pic d’isotope Hélium
Mesure Temps réel Helium

## Slide 11: Nom des signaux pour l ‘acquittions pendant des chocs
- GDOGACONT : Groupe signaux des données continues
- GDOGAISO : Groupe signaux des données temps réels dans un choc
Scripts Matlab pour visualiser des données

## Slide 12
La stabilité du signal du rapport isotopique
PAGE 12
PAGE 12
PAGE 9
Des données temps réels
Des données continues

## Slide 13
QUESTIONs
| PAGE 13
CEA | 10 AVRIL 2012